## Slide 1: TCP-AFEC: TCP 帯域確保のための FEC冗長度動的決定手法
津川 知朗
大阪大学 大学院情報科学研究科
NECシステムプラットフォーム研究所

## Slide 2: 目次
研究背景
  TCP によるストリーミング通信とその問題点
研究の動機と目的
  冗長化 TCP によるストリーミング通信の実現
  帯域を効率的に利用するためのパケットの冗長化手法
既存の冗長度動的決定手法
  概要およびその問題点
提案方式 (TCP-AFEC: TCP Adaptive FEC)
シミュレーションによる性能評価
まとめと今後の課題

## Slide 3: 研究背景
映像ストリーミングの需要が高まる
  従来は UDP による通信が主流
  UDP トラヒックは Firewall で 遮断されることも多い
  環境によっては UDP による 通信を行うことができない
端末
ストリーミングサーバ
BB ルータ
UDP による
ストリーミング
TCP による
ストリーミング
TCP によるストリーミング通信が注目される
ファイア
ウォール

## Slide 4: 帯域を確保するためのTCP
TCP の通信方式はストリーミング通信には不向き
  パケット廃棄を契機として転送レートを低下させる
  ストリーミング通信に必要な転送レートを維持できない
輻輳ウィンドウサイズの制御による帯域確保
  TCP は輻輳ウィンドウサイズによって転送レートを調節する
    ネットワークの輻輳状況しか考慮されない
    アプリケーションの要求転送レートを考慮した輻輳制御を行う
厳しい条件の下では十分に機能しない
  アプリケーションから要求される転送レートが高くなる
  通信品質が悪くランダムなパケット廃棄が発生する場合
  競合トラヒックが多く存在している場合

## Slide 5: 研究の動機と目的
TCP はパケット廃棄によって転送レートを低下させる
パケット廃棄を低減させることで帯域を確保する
  FECによる冗長化によりパケット廃棄を低減させる
    受信側にも修正が必要となるが大きな効果を期待できる
データパケットの効率的な冗長化手法の提案
  冗長度を不必要に大きくすると帯域の利用効率が低下する
  要求転送レートを維持できる最小の冗長度に設定される
TCP 中継器
ストリーミング サーバ
TCPコネクションを中継・載せ替え
受信ホスト
FEC 冗長化 TCP
通常TCP
中継機能
通常TCP
専用受信装置

## Slide 6: FEC (Forward Error Control) とは
k個のデータに対し，n-k個の冗長符号を生成する
  パケット廃棄がn-k個以下ならば誤り訂正による復号が可能
冗長度が小さい場合でも効果が期待できる
  cf. 同じパケットを重複して送信する場合
    冗長度が 2 以下だとあまり効果を発揮しない
Encode
...
...
...
k個のデータパケット
k個のデータパケット
n-k個の冗長符号
合計n個のパケット
受信側TCPにk個以上パケットが
到着すれば復号することができる

## Slide 7: 冗長化TCPによるデータ通信の概要
Socket
TCP layer
FEC layer
IP layer
App
Socket
TCP layer
FEC layer
IP layer
App
Network
Sender
TCP layer へデータを渡す
MSS 毎に分割して
パケットを生成する
符号化することによって
冗長パケットを生成する
符号化されたパケットを復号する
パケット廃棄が発生した場合
1. 到着したパケットをバッファリングする
2-1. 後から受信した冗長パケットによって復号する
2-2. 復号不可能と判断されると重複 ACK を送信する
アプリケーションへデータを渡す
Receiver

## Slide 8: 既存の冗長度動的決定手法 [1]
k
k+1
k-1
DTk timeout
DTk+1 timeout
Packet drop
Packet drop
DTk-1 = DTk-1 * α
DTk = DTk * α
DTk = DTk * α
DTk+1 = DTk+1 * α
DT1 = DT1 * β, … , DTk-1 = DTk-1 * β
DTk+1 = DTk+1 * β, … , DTn = DTn * β
2 種類のパラメータα，βを用いる
‐αの値が大: 冗長度が大きく なりやすい (α> 1.0)
‐βの値が小: 冗長度が小さく なりやすい (0 < β< 1.0)
DropTimer timeout
Packet drop
(DropTimer はリスタート)
Time
Redundancy
[1] J. S. Ahn, S. W. Hong, and J. Hidemann, ``An adaptive FEC code control algorithm for mobile wireless sensor network,’’
Journal of Communications and Networks, vol. 7, no. 4, pp. 489 – 499, Dec. 2005.
冗長度の変化の様子

## Slide 9: 既存の冗長度動的決定手法の問題点
パケット廃棄のみに基づいて冗長度を増減させる
そのまま TCP へ組み込むと十分な効果を発揮しない
  TCP は輻輳ウィンドウサイズ (cwnd) による輻輳制御を行う
    パケット廃棄によって cwnd が減少する
  cwnd の値によって必要な冗長度も異なる
cwnd に基づく冗長度の動的決定手法を併用する
必要とされるウィンドウサイズを満たす
ためにパケット廃棄を発生させたくない
通常よりも大きな冗長度が必要
要求レートを満たすために
必要なウィンドウサイズ
Window size
Time

## Slide 10: 提案手法 (TCP-AFEC: TCP Adaptive FEC)
Time
Window size
Wapp
t
W(t)
Rth(t)
不足した輻輳ウィンドウサイズの
大きさだけ閾値を増加させる
パケット廃棄が発生する度に閾値 Rth を計算する
輻輳ウィンドウサイズが Rth よりも小さい場合
  輻輳ウィンドウサイズが十分な大きさを満たしていない
  DropTimer がタイムアウトしても冗長度を減少させない
その他の場合は既存手法のアルゴリズムに従う
時刻 t にパケット廃棄が発生したとする
Wapp = R ・ Trtt
Rth(t) = Wapp + max(Wapp – W(t), 0)
R: アプリケーションからの要求転送レート
Trtt: 平滑化された RTT 値
W(t): 時刻 t における輻輳ウィンドウサイズ

## Slide 11: TCP-AFEC における冗長度の変化の様子
Time
Redundancy
cwnd が Rth よりも小さいため
冗長度を減少させない
DropTimer timeout
Packet drop
(DropTimer はリスタート)
既存の冗長度動的決定手法
TCP-AFEC

## Slide 12: シミュレーションによる性能評価
1Gbps, 1msec
100Mbps, 10msec
TCP-AFEC Connection
Cross Traffic
(FTP/TCP connection)
1Gbps, 1msec
100Mbps, 1msec
100Mbps, 1msec
※ルータ: DropTail, バッファサイズ 250pkts
アプリケーションから TCP には一定レートでデータが渡される
パラメータ設定: α= 2.0, β = 0.8 ([1] におけるデフォルト値)
ns-2 を用いたシミュレーション
[1] J. S. Ahn, S. W. Hong, and J. Hidemann, ``An adaptive FEC code control algorithm for mobile wireless sensor network,’’
Journal of Communications and Networks, vol. 7, no. 4, pp. 489 – 499, Dec. 2005.

## Slide 13: 静的に冗長度を決定する場合との比較 (1/2)
冗長度が小さすぎる
ネットワーク環境が厳しい場合に
要求転送レートを維持できない
冗長度が大きすぎる
ネットワーク帯域を必要以上に
消費してしまう
Achievement ratio =
Effective throughput
Required rate
提案手法はネットワーク環境によらず最適な冗長度に設定される

## Slide 14
静的に冗長度を決定する場合との比較 (2/2)
Performance =
Effective throughput
Required rate × Redundancy
ネットワーク環境に応じて，最適な
冗長度に自動的に設定される

## Slide 15: 既存の冗長度動的決定手法との比較 (1/2)
既存手法はパラメータ設定が難しい
‐小: 要求転送レートを維持できない
‐大: 冗長度が必要以上に大きくなる
※Achievement ratio =
Effective throughput
Required rate
提案手法は詳細なパラメータチューニングを行わずとも
ネットワーク環境に関わらず最適な冗長度に設定される

## Slide 16: 既存の冗長度動的決定手法との比較 (2/2)
Performance =
Effective throughput
Required rate × Redundancy
詳細なパラメータチューニングを行わずとも
ネットワーク環境に関わらず最適な冗長度
に設定される

## Slide 17: 帯域確保 TCP (TCP-AV) との比較
輻輳ウィンドウサイズの制御による帯域確保
  アプリケーションの要求転送レートを考慮した輻輳制御
厳しい条件の下では十分に機能しない
  スループットが安定しない
  途切れなく映像を再生するためには多くのジッタバッファが必要
輻輳ウィンドウサイズによる制御に対する優位性を示す
Time
Window size
厳しいネットワーク環境の下では
輻輳ウィンドウサイズの変化が
激しくなりスループットが安定しない

## Slide 18: 帯域確保 TCP (TCP-AV) との比較 (1/3) TCPコネクションが１本の場合の比較
アプリケーションからの要求レートが変化する場合
クロストラヒック用 TCP コネクション数が変化する場合
ランダムパケット廃棄率が変化する場合
条件が厳しくなると輻輳ウィンドウ
サイズを激しく変化させる
スループットが安定せず
帯域を確保できない
※Achievement ratio =
Effective throughput
Required rate
条件が厳しいほど提案手法に優位性がある
Notes: いえることしか言わない

## Slide 19: 帯域確保 TCP (TCP-AV) との比較 (2/3) TCPコネクションが複数本の場合の比較
アプリケーションからの要求転送レート (5Mbps) を維持することのできた TCP コネクション数
要求転送レートを保証するために輻輳
ウィンドウサイズを急激に変化させる
多重できるコネクション数が少ない
提案手法は厳しい環境でも多くのコネクションを多重できる

## Slide 20: 帯域確保 TCP (TCP-AV) との比較 (3/3) 必要バッファサイズの比較
受信ホストで途切れなく映像を再生するために必要なジッタバッファのバッファサイズ (95% 分位点)
提案手法は少しのジッタバッファで途切れなく映像を再生できる
環境が厳しくなると帯域を確保する
ために転送レートが激しく変動する
必要なジッタバッファが増大する

## Slide 21: まとめと今後の課題
冗長化 TCP によるストリーミング通信を実現した
  冗長パケットを送信することによってパケット廃棄を隠蔽する
  無駄な帯域を消費しないための冗長度に自動で設定される
シミュレーションによって提案手法の有効性を示した
  ネットワーク環境に応じて最適な冗長度に設定されること
    要求転送レートを維持できる最小の冗長度に設定される
  輻輳制御による帯域保証方式に対する優位性
今後の課題
  提案手法の実装および実ネットワーク上での評価